| Technische Daten W 200 8 Ohm |
| --- |
| Nennbelastbarkeit | 75 W |
| Musikbelastbarkeit | 115 W |
| Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | fu–6000 Hz |
| (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . |
| Mittlerer Schalldruckpegel | 88 dB (1 W/1 m) |
| Abstrahlwinkel (-6 dB) | 48°/4000 Hz |
| Grenzauslenkung | +/−10 mm |
| Resonanzfrequenz fs | 30 Hz |
| Magnetische Induktion | 1,1 T |
| Magnetischer Fluss | 600 µWb |
| Obere Polplattenhöhe | 5 mm |
| Schwingspulendurchmesser | 35 mm |
| Wickelhöhe | 12 mm |
| Schallwandöffnung | 184 mm |
| Gewicht netto | 1,5 kg |
| Gleichstromwiderstand Rdc | 6,0 Ohm |
| Mechanischer Q-Faktor Qms | 3,59 |
| Elektrischer Q-Faktor Qes | 0,36 |
| Gesamt-Q-Faktor Qts | 0,33 |
| Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 70 l |
| Effektive Membranfläche Sd | 214 cm² |
| Dynamische bewegte Masse Mms | 26 g |
| Antriebsfaktor Bxl | 9,0 Tm |
| Schwingspuleninduktivität L | 2,2 mH |